## Slide 1
从FlexSPI NOR启动初始化流程
根据Fuse状态来准备初始FDCB配置块
BT模式为Internal Boot
BT设备为FlexSPI NOR
芯片冷启动
ROM开始执行
使用初始FDCB配置块对FlexSPI外设进行第一次初始化
FlexSPI正常初始化后的若干善后工作
AHB方式从Flash里获取用户FDCB配置块
使用用户FDCB配置块对FlexSPI外设进行第二次初始化
根据Fuse状态来使用HW Pin去复位Flash芯片
AHB方式访问Flash里内容，进行常规App解析流程
启动App失败
转到SDP下载
1
2
3
4
5
6
1.无法正常访问Flash
2.没有用户FDCB
启动App成功
App开始执行
解析成功
1.无法正常访问Flash
2.没有启动头IVT,BD

## Slide 2
从FlexSPI NOR启动初始化流程
根据Fuse状态来准备初始FDCB配置块
BT模式为Internal Boot
BT设备为FlexSPI NOR
芯片冷启动
ROM开始执行
使用初始FDCB配置块对FlexSPI外设进行第一次初始化
FlexSPI正常初始化后的若干善后工作
AHB方式从Flash里获取用户FDCB配置块
使用用户FDCB配置块(或自动识别出的)对FlexSPI外设进行第二次初始化
根据Fuse状态来使用HW Pin去复位Flash芯片
AHB方式访问Flash里内容，进行常规App解析流程
启动App失败
转到SDP下载
1
2
3
4
5
6
1.无法正常访问Flash
2.没有用户FDCB
启动App成功
App开始执行
解析成功
1.无法正常访问Flash
2.没有启动头IVT,BD
根据GPR非易失寄存器和Fuse状态来重映射指定的App
根据Fuse状态来进行Flash类型自动识别(Auto Probe)
0
X
Auto Probe已使能
Auto Probe未使能
Auto Probe识别成功
Auto Probe识别失败

## Slide 3
flashType
config.memConfig.sflashPadType = kSerialFlash_4Pads
config.memConfig.readSampleClkSrc = kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackInternally;
四线
八线
3’b000
3’b111
3’b001
config.memConfig.lookupTable -> s_dedicated3bRead[]
3’b010
Hyper1V8
3’b011
Hyper3V3
3’b100
MXIC
3’b101
Micron
3’b110
Adesto
config.memConfig.lookupTable -> s_dedicated4bRead[]
config.memConfig.columnAddressWidth = 3;
config.memConfig.lookupTable -> s_hyperflashRead[]
config.memConfig.lookupTable -> s_mxicOctDdrRead[]
config.memConfig.lookupTable -> s_micronOctDdrRead[]
config.memConfig.lookupTable -> s_adestoOctDdrRead[]
config.memConfig.sflashPadType = kSerialFlash_8Pads
config.memConfig.readSampleClkSrc = kFlexSPIReadSampleClk_ExternalInputFromDqsPad;
config.memConfig.dataValidTime[0].time_100ps = 16 // 或者 fuse_0x470[30:24]里非0值
// DdrModeEnable
config.memConfig.controllerMiscOption = 0x40;
// DdrModeEnable, WordAddressableEnable
config.memConfig.controllerMiscOption = 0x48;
// DdrModeEnable, WordAddressableEnable, DiffClkEnable
config.memConfig.controllerMiscOption = 0x49;

## Slide 4
从FlexSPI NOR启动初始化流程
根据OTP状态来准备初始FDCB配置块
ISP设置为FlexSPI Boot
芯片冷启动
ROM开始执行
使用初始FDCB配置块对FlexSPI外设进行第一次初始化
FlexSPI正常初始化后的若干善后工作
AHB方式从Flash里获取用户FDCB配置块
使用用户FDCB配置块(或自动识别出的)对FlexSPI外设进行第二次初始化
根据OTP状态来使用HW Pin去硬复位Flash芯片
AHB方式访问Flash里内容，进行常规App解析流程
启动App失败
转到ISP下载
1
2
3
4
5
6
1.无法正常访问Flash
2.没有用户FDCB
启动App成功
App开始执行
解析成功
1.无法正常访问Flash
2.启动头有误
根据SYSCTL0非易失寄存器和OTP状态来重映射指定的App
根据OTP状态来进行Flash类型自动识别(Auto Probe)
7
X
Auto Probe已使能
Auto Probe未使能
Auto Probe识别成功
Auto Probe识别失败
根据SYSCTL0非易失寄存器状态来使用SW Reset命令去软复位Flash芯片
使用SW Reset命令去软复位Flash芯片（暂用 SYSCTL0非易失寄存器）
Y
Y
如用户FDCB里flashStateCtx非0，则将该值写入SYSCTL0非易失寄存器
Y